## Slide 1: Taller Raspberry Pi
Ing. Randy Douglas Clayton

## Slide 2: ¿Qué es Raspberry Pi?
Computador de tamaño reducido.
Desarrollado por Raspberry Pi Foundation 2012
Enseñanza de la informática en las escuelas.
Hardware propietario, software código abierto.

## Slide 4: Usos

## Slide 5: Enseñanza de la informática y programación

## Slide 6: Computadora a bajo costo

## Slide 7: Electrónica

## Slide 8: Robótica

## Slide 9: IoT

## Slide 10: Servidores

## Slide 11: Entretenimiento

## Slide 12: Comunidad
https://www.raspberrypi.org/community/
https://www.facebook.com/RaspberryPiCR/

## Slide 13: Iniciando con Raspberry Pi

## Slide 14: ¿Qué necesitas?
Hardware
  Una Raspberry Pi con una tarjeta micro SD (al menos 16GB)
  Un monitor con cable HDMI (un adaptador HDMI a VGA)
  Un teclado y mouse USB
  Un adaptador de corriente micro USB (5V, 2A)
  Audifonos o parlantes (opcionales)
  Conexión a Internet (opcional)
Software
  Raspbian, Windows 10 IoT Core, Retro Pi, NOOBS

## Slide 15: Conociendo la tarjeta
GPIO Pins – General Purpose Input/Output
Ranura MicroSD
Micro USB para energía
Puerto HDMI
Modulo para cámara
Jack de audio
Puerto Ethernet
Puertos USB
SoC – System on a Chip
Modulo para display
Notes: USB ports — these are used to connect a mouse and keyboard. You can also connect other components, such as a USB drive.
SD card slot — you can slot the SD card in here. This is where the operating system software and your files are stored.
Ethernet port — this is used to connect the Raspberry Pi to a network with a cable. The Raspberry Pi can also connect to a network via wireless LAN.
Audio jack — you can connect headphones or speakers here.
HDMI port — this is where you connect the monitor (or projector) that you are using to display the output from the Raspberry Pi. If your monitor has speakers, you can also use them to hear sound.
Micro USB power connector — this is where you connect a power supply. You should always do this last, after you have connected all your other components.
GPIO ports — these allow you to connect electronic components such as LEDs and buttons to the Raspberry Pi.

## Slide 16: Conectando la RPi

## Slide 17: Paso 1
Ingrese a www.raspberrypi.org/downloads/
Cargue el SO en la microSD

## Slide 18: Paso 2
Inserte la tarjeta SD con el SO cargado en la ranura correspondiente como se muestra en la imagen.

## Slide 19: Paso 3
Conecte los dispositivos USB a los puertos

## Slide 20: Paso 4
Conecte el puerto HDMI del monitor.
Asegúrese que el monitor este conectado a la corriente y encendido.

## Slide 21: Paso 5
Si quieres que la Rpi se conecte a Internet, inserta el cable Ethernet a la tarjeta y el otro extremo a tu router.
Tener la tarjeta alguna conexión por Wi-Fi no es necesario conectar un cable Ethernet.

## Slide 22: Paso 6
Puedes conectar un Jack de audio a la tarjeta.
Si tu monitor tiene parlantes el sonido vendrá de estos.

## Slide 23: Paso 7
Por último conecta el cable micro USB al puerto y enchúfalo al tomacorriente.
Veras una luz roja parpadeando de la tarjeta y el monitor mostrara la información de arranque y luego la interfaz.

## Slide 24: Paso 8
Finalmente veras esta pantalla

## Slide 25: Terminando la configuración
Cuando inicias el Raspberry Pi por primera vez, la aplicación de bienvenida se mostrara y te guiara a través de la configuración inicial.
Da clic en next para continuar.

## Slide 26: Terminando la configuración
Selecciona el país, el lenguaje y la zona horaria, luego da clic en siguiente.

## Slide 27: Terminando la configuración
Ingresa la contraseña para la Raspberry Pi y da clic en siguiente.

## Slide 28: Terminando la configuración
De tener conexión inalámbrica, selecciona la red y ingresa la contraseña, da clic en siguiente.

## Slide 29: Terminando la configuración
Da clic en siguiente para verificar, descargar e instalar nuevas actualizaciones.

## Slide 30: Terminando la configuración
Una vez terminado veras esta pantalla. Haz clic en terminar para terminar la configuración. Sera necesario reiniciar el sistema.

## Slide 31: Otros proyectos con Raspberry Pi
Visita https://projects.raspberrypi.org/en/projects

## Slide 32: Explorando Raspbian

## Slide 33: Introduciendo a Python
Lenguaje interpretado de alto nivel.
De código abierto.
POO.
Poderoso y ligero.

## Slide 34: Utilizando el Shell de Python y creando scripts

## Slide 35: Reto en Python
Realice una secuencia de símbolos ascendente y descendente 3 veces.

## Slide 36: Posible resultado al reto
for num in range(0,3,1):
a = [1,2,3,4,5,4,3,2,1]
for elemento in a:
if elemento == max(a):
print(elemento*'=')
print('Secuencia numero {}' .format(num+1))
print(elemento*'=')

## Slide 37: Interactuando con los GPIO
https://learn.sparkfun.com/tutorials/raspberry-gpio/gpio-pinout

## Slide 38: Blinking Led

## Slide 39: Reto luces en secuencia
Conecte otros 4 LEDs y cree un efecto de luces en secuencia ascendente y descendente

## Slide 40: Posible resultado al reto
Notes: Reto2.py y reto2.png

## Slide 41: Blinking Led & Button

## Slide 42: Reto Semáforo
Conecte otros 3 LEDs y simule la interacción de los semáforos en un cruce peatonal, donde la luz verde vehicular y la luz roja peatonal están encendidas.
Cuando un peatón presiona el botón del semáforo peatonal esta se espere 3 segundos antes de hacer el cambio de luz para que los peatones puedan pasar por 5 segundos.

## Slide 43: Posible solución al reto
Notes: Reto3.py y reto3.png

## Slide 44: Breathing LED

## Slide 45: Usando HATs
Hardware Attached on Top
Agrega características al Rpi
https://www.raspberrypi.org/blog/introducing-raspberry-pi-hats/
https://www.digikey.com/en/maker/blogs/2018/the-top-10-hats-and-phats-for-raspberry-pi

## Slide 46: Probando el SenseHat
Emulador en navegador
  https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-the-sense-hat/4

## Slide 47: Dudas, opiniones, comentarios

## Slide 48: Muchas gracias
Diagramas de conexión, códigos y presentación en